## Slide 1: PROGETTO BRUCO SMA
Ad opera di
Gregorio Pisaneschi
Gian Paolo Currà
Billi Sebastiano

## Slide 2: Shape Memory Alloy
Cosa sono?
Vantaggi che portano?
Ambiti in cui sono impiegati?

## Slide 3: Fase Martensitica
Basse temperature
Martensite twinned
Martensite detwinned

## Slide 4: Austenite
Alte temperature
Elevato valore del modulo di Young
Rigidezza elevata del sistema

## Slide 5: Grafico Estensione-Temperatura
  Il grafico viene studiato a stress costante
    As = Austenite Start;
    Af = Austenite Finish;
    Ms =Martensite Start;
    Mf = Martensite Finish;

## Slide 6: Grafico Estensione-Temperatura
Andamento ad isteresi che mette in luce le transizioni tra fase martensitica ed austenitica
Stress implica shift delle trasformazioni di fase verso destra e quindi temperature

## Slide 7: Grafico Estensione-Temperatura-Stress

## Slide 8: Applicazioni
Applicazioni aereospaziali
Applicazioni biomediche (Stent)

## Slide 9: Bruco SMA
Modellazione:
  Verde = molla di Bias;
  Nero = Masse + strutture;
  Blu = SMA in fase martensitica
  Rosso = SMA attuato (fase austenitica)
Molla SMA specifiche:
  ф = 1,5 mm;
  L0 = 32 mm;
  Lp =11 mm; (passo della molla)
  As = 80°; (Austenite Start)

## Slide 10: Specifiche freni
In figura si vede la sezione di una delle due masse del sistema:
L0 = 20 mm;
ф =0,2 mm;
Corrente di attuazione = 1,1 A;
Tempo Riscaldamento = 1 sec;
Tempo di Cooldown = 4 sec;

## Slide 11: Bruco Fasi di attivazione:
Freno_2, Freno_1, Molla_SMA = OFF;
Freno_1, Molla_SMA = ON;
Freno_2 = ON;
Freno_1, Molla_SMA = OFF;
Freno_1 = ON, Freno_2 = OFF;
Molla_SMA = ON;
(Ogni fase è separata in questo modo per
evitare moto retrogrado)

## Slide 12: Tipologie di Hardware utilizzati
Arduino Uno + Relays;
STM32Discovery + Relays;